СТАНОК ТОРЦОВОЧНЫЙ

мод. MJ274

Станок предназначен для торцовки и поперечной распиловки пиломатериала и бруса.

Рекомендуется для лесопильных производств средней и высокой мощности.

Отличительные особенности:

- станок легко встраивается в лесопильные потоки

- оснащен роликовыми столами

- конструкция прижима исключает образование сколов на поверхности заготовки

- управление с помощью педали

СИСТЕМА ПРИВОДА

- Станок приводится в действие электродвигателем через трехгранный приводной ремень, с помощью которого вращается главный вал пилы. Пневматические цилиндры передвигают главный вал станка, осуществляя  подъем – опускание пилы, и таким образом с помощью пильных дисков выполняются операции по обрезанию материала.

- Подача обрабатываемого материала и его фиксация производятся вручную

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| Модель | MJ274 |
| --- | --- |
| Максимальная ширина обработки, мм | 250 |
| Максимальная толщина обработки, мм | 70 |
| Диаметр устанавливаемой пилы, мм | 400 |
| Диаметр шпинделя, мм | 25,4 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 2500 |
| Размер станка, мм | 2520x760x1200 |
| Мощность двигателя, кВт | 3.3 |
| Масса, кг | 300 |